## Slide 1: OSI model
https://www.netacad.com
Notes: Ažurirati naziv kolegija.

## Slide 4
Izvor poruke (pošiljatelj) – izvori poruke su ljudi ili elektronički uređaji koji trebaju poslati poruku drugim osobama ili uređajima.
Odredište poruke (primatelj) – Odredište prima poruku i tumači je.
Kanal - Sastoji se od medija koji osigurava put kojim poruka putuje od izvora do odredišta.
Mreže se razlikuju po veličini, obliku i funkciji. Mogu biti složeni kao uređaji povezani preko interneta ili jednostavni kao dva računala izravno povezana jedno s drugim jednim kabelom, i bilo što između.
Međutim, jednostavno postojanje žičane ili bežične fizičke veze između krajnjih uređaja nije dovoljno za omogućavanje komunikacije. Da bi došlo do komunikacije, uređaji moraju znati "kako" komunicirati.
Ljudi razmjenjuju ideje koristeći mnogo različitih komunikacijskih metoda. Međutim, sve metode komunikacije imaju sljedeća tri zajednička elementa:
Osnove komunikacije
Slanje poruke, bilo putem komunikacije licem u lice ili putem mreže, regulirano je pravilima koja se nazivaju protokoli. Ovi protokoli su specifični za vrstu komunikacijske metode koja se koristi.
U našoj svakodnevnoj osobnoj komunikaciji, pravila koja koristimo za komunikaciju putem jednog medija, poput telefonskog poziva, nisu nužno ista kao pravila za korištenje drugog medija, kao što je slanje pisma.

## Slide 5
Prije međusobnog komuniciranja, pojedinci moraju koristiti utvrđena pravila ili dogovore za upravljanje razgovorom. Razmotrite ovu poruku na primjer:
Pravila komunikacije
Protokoli moraju uzeti u obzir sljedeće zahtjeve za uspješnu isporuku poruke koju primatelj razumije:
Identificirani pošiljatelj i primatelj (IP adrese, MAC adrese, TCP/UDP portovi)
Zajednički jezik i gramatika (format poruke, način enkapsulacije, veličina poruke, enkripcija itd.)
Brzina i vrijeme isporuke (sinkronizacija komunikacije-timing, minimalni zahtjevi npr. latencija, jitter, frame rate itd.)
Zahtjevi za potvrdu ili potvrdu (vrsta komunikacije, pouzdana komunikacija vs. Nepouzdana, upravljanje greškama-error handling)
German Coastguard We are Sinking/ What are you Thinking About
https://youtu.be/xacdDrylrek?si=_rUAEYEjub4XI4xj
When a Frenchman calls an Indian Call Center : The iRabbit
https://youtu.be/DxxAwDHgQhE?si=J2Hfo4rh3CuoSxsS

## Slide 6
Pravila komunikacije

## Slide 7: Vrste komunikacije u mreži
Unicast (jedan na jedan)
  Primjeri: Ping, uspostava TCP veze, ARP reply, telnet…
Src IP= 192.168.1.10 dst IP=192.168.3.30

## Slide 8: Vrste komunikacije u mreži
Broadcast (jedan na sve)-zaustavlja se na L3 uređajima (Router/Usmjernik)
Primjeri: DHCP discover, ARP request
Src IP= 192.168.1.10 dst IP=192.168.1.255
L3 255. 255. 255. 255

## Slide 9: Vrste komunikacije u mreži
Multicast (jedan na grupu)-uobičajeno zaustavlja se na L3 uređajima (Router/Usmjernik), osim ako ti uređaji nisu konfigurirani da propuštaju/usmjeravaju multicast promet, kao što je slučaj s IP TV prometom
Primjeri: IP TV, protokoli za usmjeravanje prometa u mreži i drugi „infrastrukturni protokoli” (RIP, EIGRP, OSPF, HSRP, VRRP…)
224.0.0.0 do 224.0.0.255 Reserved for special “well-known” multicast addresses. se ne proslijeđuju dalje od linka
224.0.1.0-238.255.255.255 Globally-scoped (Internet-wide) multicast addresses.
239.0.0.0-239.255.255.255 Organization-Local Scope

## Slide 10: Prednosti multicast komunikacije
Efikasnije korištenje Bandwidtha
mrežna propusnost je bolje iskorištena, višestruki tokovi podataka se zamjenjuju sa jednim
Manje opterećenje Servera
Server ne mora za svakog klijenta slati poseban stream, što smanjuje trošenje resursa (CPU, RAM, Bandwidth....)
Manje opterećenje mrežne opreme
manji broj paketa znači i manje prosljeđivanja i procesuiranja
Omogućava efikasnije korištenje distribuiranih aplikacija
aplikacije i servisi koje su namijenjene većem broju korisnika nisu moguće u unicast izvedbi iz razloga što unicast nije skalabilan

## Slide 11: ?

## Slide 12
Put prema Internetu-početak-telegraf-switchboard

## Slide 14
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
OSI model
Open
System
Interconnection
model
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Upper
Layers
Lower
Layers

## Slide 15
APPLICATION
7.
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Procedure za prijenos podataka
Veza između korisnika i računala
Identifikacija partnera komunikacije
Određivanje raspoloživih resursa
Sinkronizacija komunikacije

## Slide 16
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PRESENTATION
6.
.txt .doc .docx .jpg .png
Dođi kući na čaj od šipka.
DoÄ‘i kuÄ‡i na ÄŤaj od Ĺˇipka
Formatiranje podataka
Kompresija
Enkripcija i dekripcija

## Slide 17
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
SESSION
5.
Uspostava komunikacije
Održavanje komunikacije
Zatvaranje komunikacije

## Slide 18
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
TRANSPORT
4.
TCP – transmission control protocol
UDP – user datagram protocol
Pouzdanost komunikacije
Kontrola protoka podataka
Izbjegavanje zagušenja

## Slide 19
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
NETWORK
3.
Internet Protocol (IPv4 i IPv6)
IP adresa: 192.168.0.11
ROUTING

## Slide 20
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Switching
DATA LINK
2.
Kontrola pristupa mediju
Kontrola grešaka…
ETHERNET protocol
MAC sdresa 001C:001B:001A

## Slide 21
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
PHYSICAL
1.
5 V 600 MHz 850 nm
Električni signali
Kablovi
Konektori

## Slide 22
APPLICATION
PRESENTATION
SESSION
TRANSPORT
NETWORK
DATA LINK
PHYSICAL
OSI model
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Upper
Layers
Lower
Layers
Referenti model koji opisuje način na koji se odvija komunikacija između dva računala.
IP
ETHERNET
ROUTING
SWITCHING

## Slide 24
Različiti protokoli kroz vrijeme-danas je TCP/IP standard

## Slide 25
Usporedba OSI modela s TCP/IP modelom

## Slide 26: CMD.EXE
Start
cmd.exe

## Slide 27
WIRESHARK

## Slide 28
CMD.EXE-osnovne naredbe
ipconfig
ipconfig /all
route print (netstat -r)
arp -a
telnet
tracert
ping
netstat -a
Nslookup
ipconfig /flushdns
ipconfig /release
Ipconfig /renew
tracert
  Tracert 178.79.149.215
  Tracert -d 178.79.149.215
  Tracert -h 10 178.79.149.215
  Tracert -h 10 -d 178.79.149.215
telnet
  telnet 178.79.149.215 80
ping
  Ping -n 7 178.79.149.215
  Ping -a 178.79.149.215
  Ping -t 178.79.149.215
  Ping -l 1500 178.79.149.21
  Ping -w 10 178.79.149.215

## Slide 29
Priprema za vježbu
What is OSI model (10 min)
https://www.cloudflare.com/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi/
What is wireshark (5min)
https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ChapterIntroduction.html#ChIntroWhatIs
What is OSI Model? (9 min)
https://www.youtube.com/watch?v=Ilk7UXzV_Qc
Wireshark Tutorial for Beginners (14 min)
https://www.youtube.com/watch?v=TkCSr30UojM

## Slide 30
CIX (Croatian Internet exchange)
https://www.cix.hr/clanice/clanice

## Slide 31: Interent danas
https://cablemap.info/_default.aspx
http://www.submarinecablemap.com/

## Slide 32: ?

## Slide 33: Hvala na pažnji!