## Slide 1: Ponavljanje gradiva

## Slide 2: Pretvorba među brojevnim sustavima
235 (10) = ? (2)
= ? (8)
= ? (16)

## Slide 3: Rješenje
14:2= 7 ostatak 0 najmanje važna znamenka
7:2=3 ostatak 1
3:2=1 ostatak 1
1:2=0 ostatak 1
1410=11102

## Slide 4: Pretvorite dekadski broj 217 u heksadekadski
217 : 16 = 13 ostatak 9
13 : 16 = 0 ostatak 13 (217)10 = (D9)16

## Slide 5: Pretvorba među brojevnim sustavima
10011101 (2) = ? (10) 10012= 1*23+0*22+0*21+1*20=9
= ? (8) =10011101
= ? (16) =10011101

## Slide 6: Kodirati
139 (10) = ? (BCD) = ? (XS-3)
= ? (Aiken – 2421 kod)

## Slide 7
Notes: 7

## Slide 8: Dekadski broj 312 napišite u kodu eksces 3.
3 1 2
0110 0100 0101
312=0110 0100 0101
Notes: 8

## Slide 9: Napisati desnu stranu sljedećih zakona (aksioma i teorema) Booleove algebre:
A + A =
A + A =
A + B =
AB + AB =
A =

## Slide 10: Napisati prvih pet znamenki 8421 koda i zaštititi ih uzdužnim i poprečnim parnim paritetom
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 

## Slide 11: Nacrtati sklopovsku shemu logičke funkcije f= AB+C+CD ostvarene I, ILI i NE sklopovima.

## Slide 12: Nacrtati sklopovsku shemu logičke funkcije f= (A+C)(B+C+D) ostvarene I, ILI i NE sklopovima.

## Slide 13: .
Nacrtati logičku shemu funkcije f= AC + BCD ostvarene s NI sklopovima

## Slide 14: Napisati dualnu funkciju od funkcije
f = AB + BC + AC
fD =(A+B)(B+C)(A+C)

## Slide 15: Napisati tablicu kombinacija funkcije
A | B | C | BC | AC | f
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1

## Slide 16: Napisati komplement funkcije koristeći DeMorganov teorem. Zadana je funkcija
f = AB + AC +BD
= (AB)(AC)(BD)
=(A + B)(A + C)(B + D)

## Slide 17: Napisati u kanonskom obliku funkciju f = (1,3,7)
A | B | C | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1

## Slide 18: Napisati kanonski oblik logičke funkcije zadane tablicom kombinacija
A | B | C | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 1
f=ABC + ABC + ABC + ABC
f= (2,4,5,7)

## Slide 19: Napisati u kanonskom obliku funkciju f = (2,4,5)
f=ABC + ABC + ABC
A | B | C | f
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 20: Napisati kanonski oblik logičke funkcije zadane tablicom kombinacija
f=ABC + ABC + ABC + ABC
f= (0,2,3,6)
A | B | C | f
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 21: Napisati u kanonskom obliku funkciju f = (1,3,7)
A | B | C | f
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0

## Slide 22: Primjer otkrivanja pogreške
Na odredištu primljena binarna riječ 1011001 zaštićena Hammingovim kodom i utvrdite da li je došlo do pogreške u prijenosu i ispravite nastalu pogrešku
22

## Slide 23: Primjer otkrivanja pogreške
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
1 0 1 1 0 0 1
C1 = b1 + b3 + b5 + b7 = 1 + 1 + 0 + 1 = 1
C2 = b2 + b3 + b6 + b7 = 0 + 1 + 0 + 1 = 0
C3 = b4 + b5 + b6 + b7 = 1 + 0 + 0 + 1 = 0
C3C2C1 = 0012 = 110
Pogrešan je 1. bit (B1)
23

## Slide 24
Na uzlaz digitalnog sustava primljena je riječ zapisana u Hammingovom kodu 000010101010. Ima 4 ispitna bita. Primijenjen je parni paritet. Utvrdite eventualnu pogrešku i napišite ispravnu riječ.

## Slide 25
C1 = b1  b3  b5  b7  b9  b11  = 0  0  1  1  1  1  1 = 0
C2 = b2  b3  b6  b7  b10  b11  = 0  0  0  1  0  1  = 0
C3 = b4  b5  b6  b7   = 0
C4 =b9 b10 b11 b12 b13 = 0
C4C3C2C1 = 00002 = nema pogreške
P1 | P2 | I3 | P4 | I5 | I6 | I7 | P8 | I9 | I10 | I11 | I12
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 26
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
p1 | p2 | i1 | p3 | i2 | i3 | i4 | p4 | i5 | i6 | i7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 27
Uz zadanu 15-bitnu riječ i parni paritet vrijede izrazi:
C(1)=P(3)⊕P(5)⊕P(7)⊕P(9)⊕P(11)⊕P(13)⊕P(15)
C(2)=P(3)⊕P(6)⊕P(7)⊕P(10)⊕P(11)⊕P(14)⊕P(15)
C(4)=P(5)⊕P(6)⊕P(7)⊕P(12)⊕P(13)⊕P(14)⊕P(15)

## Slide 28
Na uzlaz digitalnog sustava primljena je riječ zapisana u Hammingovom kodu 000110101010. Ima 4 ispitna bita. Primijenjen je parni paritet. Utvrdite eventualnu pogrešku i napišite ispravnu riječ.

## Slide 29
C1 = b1  b3  b5  b7  b9  b11 = 0  0  1  1  1  1 = 0
C2 = b2  b3  b6  b7  b10  b11 = 0  0  0  1  0  1 = 0
C3 = b4  b5  b6  b7   = 1
C4 =b9 b10 b11 b12 b13 = 0
C4C3C2C1 = 01002 = 4.BIT POGREŠAN
P1 | P2 | I3 | P4 | I5 | I6 | I7 | P8 | I9 | I10 | I11 | I12
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11 | B12
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0

## Slide 30: Napisati tablicu kombinacija za funkcije: a) f1= AB +AC +AB b) f2= ABC + B + C
A | B | C | AB | AC | AB | f1 | BC | ABC | B+C | f2
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 31
Preko funkcije maksterma minimizirati funkciju:
f1= A+B+C
Preko funkcije minterma realizirati f2
f2= ABC +ABC + ABC + ABC =
=BC ( A+A) + AC (B + B) = BC + AC

## Slide 32: Nacrtati samo sa NI funkcijom f2

## Slide 33: Nacrtati funkciju f1 sa NILI sa 2 ulaza