## Slide 1: Ponavljanje

## Slide 2: Serijski upisati podatak B0=B1=B2 =100 u posmačni registar izveden sa D bistabilima, te analizirati rad prikazom tablice stanja. Nacrtati shemu spoja.

## Slide 3: Nacrtati Johnsonovo brojilo izvedeno sa tri D bistabila, te analizirati rad prikazom tablice stanja i dijagramom stanja.

## Slide 4: Nacrtati shemu 3-bitnog sinkronog binarnog brojila. Koristiti negativnim bridom okidane T bistabile. Zadano je početno stanje brojila: B0B1B2=100. Nacrtati valne oblike na izlazima bistabila za prva 4 taktna impulsa.

## Slide 5: Nacrtati shemu trobitnog binarnog asinkronog brojila koje broji naprijed i analizirati rad prikazom tablice stanja.

## Slide 6: Nacrtati simbol i logičku shemu dekodera 2/4, te napisati tablicu stanja.

## Slide 7: Nacrtati simbol i logičku shemu multipleksora 4/1, te napisati tablicu stanja.

## Slide 8: Pomoću dekodera realizirati logičku funkciju (napisati tablicu stanja i nacrtati shemu spoja)

## Slide 9: Pomoću multipleksora 8/1 realizirati logičku funkciju (napisati tablicu stanja i nacrtati shemu spoja)

## Slide 10: Nacrtati simbol i shemu nepotpunog zbrajala i napisati pripadajuću tablicu stanja.

## Slide 11: Nacrtati shemu DA pretvornika za pretvorbu 3-bitnog binarnog broja u analogni oblik. Označiti vrijednosti svih otpornika, ako otpornik koji odgovara najznačajnijem bitu ima vrijednost od 2kΩ. Odrediti vrijednost izlaznog napona, ako je na ulaz dovedena binarna kombinacija 101,uz napon rezolucije od 0,1V.

## Slide 12: Izračunati maksimalni iznos izlaznog napona DA pretvornika, ako se za podatak 11001010 dobije na izlazu vrijednost napona od 20V, a za podatak 00000000 se dobije 0V.

## Slide 13: Nacrtati shemu Wilkinsonovog AD pretvornika i na vremenskom dijagramu analizirati rad.

## Slide 14: Nacrtati matrični prikaz permanentne memorije čiji sadržaj će odgovarati rješenju zadanih funkcija: f1=A+BC ; f2= ABC f3=A+B+C. Odrediti sadržaj memorije na lokaciji čija je adresa 100.

## Slide 15: Nacrtati ćeliju i objasniti princip rada dinamičke memorije

## Slide 16: Objasniti osnovne pojmove vezane za organizaciju podataka na tvrdom disku
Staza
Cilindar
Sektor
Klaster

## Slide 17: Serijski upisati podatak B0B1B2 =110 u posmačni registar izveden sa D bistabilima, te analizirati rad prikazom tablice stanja. Nacrtati shemu spoja.

## Slide 18: Nacrtati prstenasto brojilo izvedeno sa tri SR bistabila, te analizirati rad prikazom tablice stanja i dijagramom stanja i početnim stanjem B0B1B2=100.

## Slide 19: Nacrtati shemu 3-bitnog sinkronog binarnog brojila. Koristiti negativnim bridom okidane T bistabile. Zadano je početno stanje brojila: B0B1B2=110. Nacrtati valne oblike na izlazima bistabila za prva 4 taktna impulsa.

## Slide 20: Nacrtati shemu trobitnog binarnog asinkronog brojila koje broji unazad i analizirati rad prikazom tablice stanja.

## Slide 21: Nacrtati simbol i logičku shemu dekodera 2/4, te napisati tablicu stanja.

## Slide 22: Nacrtati simbol i logičku shemu multipleksora 4/1, te napisati tablicu stanja

## Slide 23: Pomoću dekodera realizirati logičku funkciju (napisati tablicu stanja i nacrtati shemu spoja
)

## Slide 24: Pomoću multipleksora 4/1 realizirati logičku funkciju (napisati tablicu stanja i nacrtati shemu spoja)

## Slide 25: Nacrtati simbol i shemu potpunog zbrajala i napisati pripadajuću tablicu stanja.

## Slide 26: Nacrtati shemu DA pretvornika za pretvorbu 4-bitnog binarnog broja u analogni oblik. Označiti vrijednosti svih otpornika, ako otpornik koji odgovara najznačajnijem bitu ima vrijednost od 2kΩ. Odrediti vrijednost izlaznog napona, ako je na ulaz dovedena binarna kombinacija 1010 uz napon rezolucije od 0,1V.

## Slide 27: Izračunati maksimalni iznos izlaznog napona DA pretvornika, ako se za podatak 11001110 dobije na izlazu vrijednost napona od 24V, a za podatak 00000000 se dobije 0V.

## Slide 28: Nacrtati shemu Wilkinsonovog AD pretvornika i na vremenskom dijagramu analizirati rad.

## Slide 29: Nacrtati matrični prikaz permanentne memorije čiji sadržaj će odgovarati rješenju zadanih funkcija. Odrediti sadržaj memorije na lokaciji čija je adresa 110

## Slide 30: Simbolički prikaz memorijske hijerarhije u računarskom sustavu

## Slide 31: Objasniti osnovne pojmove vezane za organizaciju podataka na tvrdom disku

## Slide 32: Serijski upisati podatak B0B1B2=110 u posmačni registar izveden sa JK bistabilima, analizirati rad prikazom tablice stanja. Nacrtati shemu spoja.

## Slide 33: Nacrtati prstenasto brojilo izvedeno sa tri D bistabila, te analizirati rad prikazom tablice stanja i dijagramom stanja i početnim stanjem B0B1B2=100.

## Slide 34: Nacrtati shemu 3-bitnog asinkronog binarnog brojila. Koristiti negativnim bridom okidane T bistabile. Zadano je početno stanje brojila: B0B1B2=010. Nacrtati valne oblike na izlazima bistabila za prva 4 taktna impulsa.

## Slide 35: Nacrtati shemu četverobitnog binarnog sinkronog paralelnog brojila i definirati koliko stanja broji.

## Slide 36: Nacrtati simbol i logičku shemu dekodera 3/5, te napisati tablicu stanja.

## Slide 37: Nacrtati simbol i logičku shemu multipleksora 4/1, te napisati tablicu stanja.

## Slide 38: Pomoću multipleksora 8/1 realizirati logičku funkciju

## Slide 39: Pomoću multipleksora 4/1 realizirati logičku funkciju (napisati tablicu stanja i nacrtati shemu spoja)

## Slide 40: Nacrtati shemu paralelnog zbrajala, te prikazi zbrajanje dva broja na primjeru zbroja brojeva 23 i 14.

## Slide 41: Nacrtati shemu DA pretvornika za pretvorbu 4-bitnog binarnog broja u analogni oblik. Označiti vrijednosti svih otpornika, ako otpornik koji odgovara najznačajnijem bitu ima vrijednost od 1kΩ. Odrediti vrijednost izlaznog napona, ako je na ulaz dovedena binarna kombinacija 1110 uz napon rezolucije od 0,1V.

## Slide 42: Izračunati maksimalni iznos izlaznog napona DA pretvornika, ako se za podatak 11001111 dobije na izlazu vrijednost napona od 25V, a za podatak 00000000 se dobije 0V.

## Slide 43: Nacrtati shemu Wilkinsonovog AD pretvornika i na vremenskom dijagramu analizirati rad.

## Slide 44: Nacrtati matrični prikaz permanentne memorije čiji sadržaj će odgovarati rješenju zadanih funkcija. Odrediti sadržaj memorije na lokaciji čija je adresa 010.

## Slide 45: Simbolički prikaz memorijske hijerarhije u računarskom sustavu

## Slide 46: Nabrojati organizacije memorijskog polja

## Slide 47: Serijski upisati podatak B0=B1=B2 =010 u posmačni registar izveden sa D bistabilima, te analizirati rad prikazom tablice stanja. Nacrtati shemu spoja.

## Slide 48: Nacrtati Johnsonovo brojilo izvedeno sa tri D bistabila, te analizirati rad prikazom tablice stanja i dijagramom stanja.

## Slide 49: Nacrtati shemu 3-bitnog asinkronog binarnog brojila. Koristiti negativnim bridom okidane T bistabile. Zadano je početno stanje brojila: B0B1B2=100. Nacrtati valne oblike na izlazima bistabila za prva 4 taktna impulsa

## Slide 50: Nacrtati simbol i logičku shemu multipleksora 5/1, te napisati tablicu stanja

## Slide 51: Pomoću dekodera realizirati logičku funkciju (napisati tablicu stanja i nacrtati shemu spoja)

## Slide 52: Pomoću multipleksora 8/1 realizirati logičku funkciju (napisati tablicu stanja i nacrtati shemu spoja)

## Slide 53: Nacrtati shemu DA pretvornika za pretvorbu 3-bitnog binarnog broja u analogni oblik. Označiti vrijednosti svih otpornika, ako otpornik koji odgovara najznačajnijem bitu ima vrijednost od 1kΩ. Odrediti vrijednost izlaznog napona, ako je na ulaz dovedena binarna kombinacija 111,uz napon rezolucije od 0,2V.

## Slide 54: Izračunati maksimalni iznos izlaznog napona DA pretvornika, ako se za podatak 11001011 dobije na izlazu vrijednost napona od 21V, a za podatak 00000000 se dobije 0V.

## Slide 55: Nacrtati matrični prikaz permanentne memorije čiji sadržaj će odgovarati rješenju zadanih funkcija: f1=A+BC ; f2= ABC f3= (A+B)C Odrediti sadržaj memorije na lokaciji čija je adresa 100.

## Slide 56: Nacrtati ćeliju i objasniti princip rada dinamičke memorije

## Slide 57: Objasniti osnovne pojmove vezane za organizaciju podataka na tvrdom disku