## Slide 1: BISTABILI
Milan Korać, dipl.ing.
Visoka škola za primijenjeno računarstvo
Zagreb
Zimski semestar 2015.

## Slide 2: Ishodi 1.MI
2
1 | • Definirati binarni sustav, aritmetiku binarnih brojeva s predznakom. • Definirati 8421 kod, princip pariteta i dvodimenzionalni kod.
2 | • Nacrtati sheme i tablice kombinacija te objasniti rad I,ILI, NE, NI i NILI logičkih sklopova
3 | • Definirati osnovne zakone Booleove algebre, kanonske oblike logičkih funkcija i univerzalne funkcije te pripadajuće logičke sheme. • Definirati K-tablice funkcija sa 3 i 4 varijable.
4 | • Definirati svojstva osnovnih bistabila: RS,JK,T i D bistabila, nacrtati simbole i tablice stanja

## Slide 3: Ishodi 1.MI
3
1 | • Konvertirati binarne brojeve u dekadske,oktalne i heksadekadske i obrnuto • Objasniti višestruko ispitivanje pariteta. • Definirati opći princip kodiranja, kod s minimalnom promjenom i koristiti Hammingov kod za detekciju pogreške.
2 | • Realizirati složenije logičke sheme koristeći simbole logičkih sklopova. • Definirati logičku funkciju iz zadane logičke sheme.
3 | • Minimizirati složenu logičku funkciju pravilima Booleove algebre, te primjenom K- tablica
4 | • Realizirati JK,T i D bistabil pomoću RS bistabila, odrediti izgled signala na izlazu bistabila,objasniti dvostruki i bridom okidani bistabil.

## Slide 4: Sadržaj predavanja
pojam bistabila
osnovni bistabil
sinkroni bistabil
tipovi bistabila
poboljšanje upravljanja
karakteristični dinamički parametri
4

## Slide 5: Bistabili
Kombinacijski sklopovi nemaju svojstvo pamćenja
Izlaz postoji samo kad i ulaz
Da bi logički sklop mogao pamtiti ulaznu vrijednost varijable mora imati logičku povratnu vezu
Najjednostavniji sklop koji ima dva stabilna stanja je bistabil
Osnovni sklop bistabila: dva invertora u povratnoj vezi
5

## Slide 6: Bistabil
unakrsno povezana pojačala: multivibratori
bistabilni multivibrator (bistabil): obje veze istosmjerne
6

## Slide 7: Monostabil
  monostabilni multivibrator (monostabil): jedna veza istosmjerna, druga izmjenična (kapacitivna)  jedno kvazistabilno stanje: traje konačno dugo
7

## Slide 8: Astabil
  astabilni multivibrator (astabil): obje veze izmjenične  dva kvazistabilna stanja
8

## Slide 9: Što su bistabili?
sekvencijski sklopovi (engl. sequential circuits): digitalni sklopovi koji imaju sposobnost pamćenja
  izlaz je funkcija:
    trenutnog stanja ulaza ~ trenutno narinute pobude
    trenutnog unutarnjeg stanja sklopa ~ postoji memorija
9

## Slide 10: Što je bistabil?
struktura sekvencijskih sklopova:
  kombinacijski dio (KS)
  memorija (M) ~obično memorijski elementi koji pamte binarne vrijednosti: moraju imati dva stabilna stanja
10

## Slide 11: Što je bistabil?
memorijski element = bistabil(engl. flip-flop) ~
karakteristični digitalni sklop: ostaje u jednom od dva moguća stanja i bez djelovanja vanjske pobude
  stanja su stabilna ~ posebna struktura sklopa: unakrsno povezivanje invertora (sklopki) ~ multivibrator
  logički i električki (naponski!) stabilno
11

## Slide 12: Što je bistabil?
karakteristični digitalni sklop koji ostaje u jednom od dva moguća stanja i bez djelovanja neke vanjske pobude:
    dva stabilna stanja  "bistabil" [flip-flop]
    omogućeno posebnom strukturom sklopa: unakrsno povezivanje invertora
    
12

## Slide 13: Sklop bistabila s bipolarnim tranzistorima
13

## Slide 14: Sklop bistabila s bipolarnim tranzistorima
Invertore čine sklopke s bipolarnim tranzistorima
T1 u zasićenju  Q’=Uc=0,2V (0), na bazu T2 i drži ga zatvorenim
Izlaz Q = Ucc (logička 1)  preko RB drži T1 u zasićenju
Drugo moguće stabilno stanje T2 u zasićenju, T1 isključen
Ta stabilna stanje se ne mogu promijeniti bez vanjske pobude
14

## Slide 15: Promjena stanja bistabila
promjena stanja bistabila ~ okidanje impulsom ("okidni" impuls)
samo iniciranje promjene stanja ~ T koji vodi (zasićenje!) dovesti u aktivno područje
dalje "regenerativna" povratna veza
15

## Slide 16: Promjena stanja bistabila
16

## Slide 17: Promjena stanja bistabila
Promjena stanja bistabila: okidanje kratkim impulsom ("okidni" impuls)
    samo iniciranje promjene stanja: Tr koji vodi (zasićenje!) dovesti u aktivno područje
    dalje regenerativna povratna veza
17

## Slide 18: Promjena stanja bistabila
npr. izvedba tranzistorskim sklopkama:
  pozitivni impuls na B Tr koji ne vodi
  negativni impuls na B Tr koji vodi (obično preko C onog drugog)
18

## Slide 19: Prijenosna karakteristika bistabila
Točke A i C stabilne
Točka B – mala impulsna promjena ulaza izaziva nestabilnost
19

## Slide 20: Promjena stanja bistabila
Bistabil mijenja stanje pod utjecajem vanjske električne pobude
U realnim uvjetima treba osigurati okidne impulse odgovarajuće amplitude i trajanja
Signal povratne veze ima isti polaritet kao i početna pobuda – pozitivna povratna veza
Postoji i pojačanje u petlji povratne veze
Regenerativna povratna veza
20

## Slide 21: Promjena stanja bistabila
Kad povratna veza ne bi bila regenartivna sklop ne bi imao dva stabilna stanja
Da bi bistabil mogao poslužiti kao koristan sklop, mora postojati mogućnost vanjskog utjecaja
Upisivanje informacije u bistabil obavlja se načelno tako da se izvana dovodi impuls
Impuls se dovodi na ulaz RC mreže (dva naponska šiljka suprotnog polariteta (deriviranje impulsa)
21

## Slide 22: Promjena stanja bistabila
Pozitivni naponski šiljak dovodi se preko diode na bazu tranzistora
Ulazni se impuls naziva okidni impuls
Promjena iz jednog stabilnog stanja u drugo naziva se okidanje bistabila
22

## Slide 23: Prikaz procesa okidanja bistabila
23

## Slide 24: Prikaz procesa okidanja bistabila
Početak: T1 u zasićenju, T2 isključen (Q=1)
Impuls na ulaz RC mreže – generiraju se dva naponska šiljka suprotnog polariteta
Pozitivni naponski šiljak na B T2
Ulazni impuls – okidni impuls
Ako T2 isključen-okidni impuls ga aktivira
Negativni skok na kolektoru – na bazi T1 (preko R) i isključuje T1
T1 isključen, T2 u zasićenju (Q=0)
24

## Slide 25: Bistabil
Simbol bistabila:
  izlazi su komplementarni:
  ulazi: S [set]: postavljanje Q = 1 R [reset]: "brisanje"! Q = 0
25

## Slide 26: Bistabil
Djelovanje impulsa na jednostavni SR bistabil
26

## Slide 27: Osnovni bistabil
bistabil ostvaren logičkim sklopovima:
    osnovni spoj bistabila:  električka ali i "logička" povratna veza
27

## Slide 28: Osnovni bistabil
Izvedba sklopki (invertora) univerzalnim funkcijama: sklopovi NI i NILI
     
te druge dvije izvedbe omogućuju da se upravljanje izvede na drugi način
bistabil izveden NI odnosno NILI sklopovima: osnovni bistabil [latch]
28

## Slide 29: Bistabil ostvaren logičkim sklopovima
Osnovni bistabil ostvaren logičkim sklopovima NI:
29

## Slide 30: Bistabil ostvaren logičkim sklopovima
Osnovni bistabil ostvaren logičkim sklopovima NILI:
okidanje bistabila (radi promjene stanja): druge kombinacije 1 i 0 na ulazima
30

## Slide 31: Bistabil ostvaren NI sklopovima
Analiza osnovnog bistabila ostvarenog NI sklopovima:
    : tablica (promjene) stanja
    identifikacija ulaza:
    simbol:
    terminologija:
    osnovni bistabil ~ "zasun" [latch]  podatak ostaje pohranjen u sklopu
31

## Slide 32: Bistabil ostvaren NI sklopovima
Analiza osnovnog bistabila ostvarenog NI sklopovima:
      komentar: pobuda XY = 00 je zabranjena
      Q= Q’ = 1 za X= Y = 0 proturječi definiciji izlaza bistabila
nesimetrija sklopa/pobude: nije jasno u kojem će stanju ostati bistabil po "otpuštanju" ulaza
32

## Slide 33: Bistabil ostvaren NILI sklopovima
Osnovni bistabil ostvaren NILI sklopovima:
    sažeta tablica stanja:
    simbol:
33

## Slide 34: Bistabil ostvaren NI sklopovima
Analiza promjene stanja osnovnog bistabila:
    bistabil ostvaren NI sklopovima:
    uzeti u obzir stvarne sklopove: td
34

## Slide 35: Bistabil
  analiza promjene stanja osnovnog bistabila:
    sklop je osjetljiv na trajanje pobude (okidnog impulsa): t > 2.td
35

## Slide 36: Bistabil
Svojstva osnovnog bistabila:
    mijenja stanje u skladu s pobudom: (transparentan za ulaze)
    trenutno ( 2td) reagira na pobudu: promjena stanja dešava se nezavisno od sustavskog nadzora (tj. zajedničkih sinkronizacijskih impulsa)
    nezgodno: hazard može prouzrokovati neželjenu promjenu stanja
36

## Slide 37: Bistabil
hazard može prouzrokovati neželjenu promjenu stanja
    primjer: protufazna pobuda ulaza S početno: A = 1, B = 0  S = 0 R = 0 Q = 0 promjena: A: 1 0  S = 0 B: 0 1 Qn+1 = Qn = 0
    ako promjena A kasni za promjenom B:  hazard: nakratko S = AB = 1  Qn+1 = 1
37

## Slide 38: Sinkroni bistabil
asinkroni i sinkroni bistabili
Asinkroni bistabil - reagira na promjenu impulsa čim se pojavi na ulazu u sklop, što daje pogrešan rezultat kada se ulazni impulsi ne dovodu istovremeno na ulaz
Sinkroni bistabil (verzija asinkronog) koji ima dodatni ulaz (CLK, eng. clock) na koji se dovode sinkronizacijski impulsi konstantne frekvencije tako da bistabil mijenja stanje na promjenu okidnog impulsa
38

## Slide 39: Sinkroni bistabil
rješenje problema moguće pojave hazarda zbog transparentnosti ulaza osnovnog bistabila:
    dozvoliti upis u bistabil samo u određenim trenucima vremena:  izbjeći efekte prijelazne pojave
    upravljanje radom bistabila - sinkronizacija
39

## Slide 40: Sinkroni bistabil
sinkronizacija okidanja bistabila:  sinkronizacijski impulsi (impulsi takta) CP [Clock Pulses] na poseban ulaz bistabila: sinkroni bistabil
    promjena stanja bistabila u sinkronizaciji s CP: jedino za CP = 1
    invertiranje ulaza:
40

## Slide 41: Sinkronizacija okidanja bistabila
konceptualno: diskretizacija vremena
    (bitno!) olakšava razmatranje sekvencijskih sklopova: sekvencijski se problem svodi na kombinacijski
    obično se razmatra prijelaz iz n-tog u (n+1) stanje: prije, odnosno poslije, nailaska impulsa CP
    simbol(i):
41

## Slide 42: Bistabil
  Dodavanje asinkronih ulaza:  na osnovni bistabil, zaobiđena mreža za upravljanje: direktni ulazi (Sd, Cd)
    aktivni s 0
    dominiraju nad sinkronim ulazima (S, R)
    mogući problem: za vrijeme CP aktivna pobuda preko sinkronih i asinkronih ulaza:  hazard?
42

## Slide 43: Bistabil
Djelovanje impulsa na jednostavni SR bistabil
Djelovanje impulsa na upravljani SR bistabil
43

## Slide 44: Tipovi bistabila
Tipovi bistabila: SR, JK, D, T
  Tipovi bistabila: definicije
    tablica (promjene) stanja
    jednadžba (promjene) stanja, karakteristična jednadžba
    uzbudna tablica: ulazi = f(promjena_stanja)
    dijagram stanja:  grafički prikaz tablice stanja
      čvor  stanje
      strelica  prijelaz
44

## Slide 45: Tipovi bistabila
SR bistabil ~ osnovna funkcionalnost
JK bistabil ~ proširena funkcionalnost: "univerzalni" bistabil
T bistabil ~(samo) promjena stanja
D bistabil ~(samo) pamćenje 1 bita informacije
45

## Slide 46: SR bistabil
Tablica stanja: sažeta tablica
Qn | S | R | Qn+1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | ?, X
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | ?, X
Dijagram stanja

## Slide 47: SR Bistabil
Qn | S | R | Qn+1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | ?, X
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | ?, X
Tablica uzbude
Jednadžba stanja:
47

## Slide 48: SR Bistabil
48

## Slide 49: JK Bistabil
posebna povratna veza na SR bistabil  propuštanje "vanjskih" ulaza tako da nema zabranjene kombinacije ulaza:
    za JK = 11 bistabil mijenja stanje [toggle]
    JK bistabil: neka vrsta "univerzalnog" bistabila
Sažeta tablica:
49

## Slide 50: JK Bistabil
50

## Slide 51: JK bistabil
Qn | J | K | Qn+1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Tablica uzbude:
Tablica stanja
51

## Slide 52: JK bistabil – izvedba NI sklopovima
JK bistabil: izvedba NI sklopovima  povratna veza na ulaznu mrežu za upravljanje
problemi kad CP = 1 "traje predugo "
52

## Slide 53: JK bistabil izveden NI sklopovima
  JK bistabil izveden NI sklopovima: moguće osciliranje izlaza  dva suprotstavljena zahtjeva
    CP "dovoljno dug" da bistabil promijeni stanje
    CP "dovoljno kratak" da bistabil ne zaoscilira
    moguća rješenja:
      odgovarajuća kašnjenja u petlje povratne veze
      poboljšati upravljanje djelovanjem na CP
53

## Slide 54: T bistabil
  samo mijenja stanje [toggle]
    tipična primjena: brojanje impulsa ( brojila)
    jednostavno se dobiva iz JK bistabila
    tablica stanja:
Qn | T | Qn+1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Sažeta tablica stanja:
54

## Slide 55: T bistabil
    Tablica uzbude
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0
T
Qn+1
Qn
Sažeta tablica stanja:
Qn | T | Qn+1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
 | 1
1 | 
0 1
0
1
T
Qn
55

## Slide 56: D bistabil
Dijagram stanja
  D bistabil:  kasni [delay] za 1 x CP
    "pamti" podatak narinut na ulazu
    primjena: pohranjivanje podataka ( registri!)
56

## Slide 57: D bistabil
Qn | D | Qn+1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
 | 1
 | 1
0 1
0
1
D
Qn
57

## Slide 58: Bistabili - Poboljšanje upravljanja
rekapitulacija problema vezanih za upravljanje bistabila: za CP = 1 sinkroni se bistabil ponaša kao "asinkroni"
    transparentnost za ulaze:
      stanje nakon prestanka CP ?
    posebno JK bistabil: osciliranje izlaza
    rješenje: djelovati na CP
      poboljšanje upravljanja razinom CP
      upravljanje bistabila bridom CP
58

## Slide 59: Bistabili - Poboljšanje upravljanja
Razinom okidani bistabil (latch) - daje odziv na svojim izlazima kod promjene ulazne razine
Bridom okidani bistabil (flip-flop) daje odziv na ulazne promjene samo u vremenskim trenucima promjene ulaznog signala, signala takta
Bridom okinuti bistabil uzima uzorke signala s ulaza samo na bridovima signala takta
Izlazi se mijenjaju samo kao rezultat pojave brida signala takta
59

## Slide 60: Dvostruki bistabil
Upravljanje razinom CP: "dvostruki" bistabil [master-slave flip-flop]
    princip rada:
      CP nije aktivan: glavni i pomoćni bistabil povezani
      CP aktivan: u glavni bistabil se upisuje novi sadržaj
      CP ponovno neaktivan: sadržaj glavnog se prenosi u pomoćni bistabil = stanje na izlazima bistabila
60

## Slide 61: Dvostruki bistabil
Dvostruki bistabil [master-slave flip-flop]:
Objašnjenje rada:
  t1:CP izlazi iz područja 0: prekid veze G i P
  t2:CP ulazi u područje 1: uspostavljanje veze ulaza i G, upis podataka u G
  t3:CP izlazi iz područja 1: prekid veze ulaza i G
  t4:CP ulazi u područje 0: uspostavljanje veze G i P, upis podatka iz G u P
  stvarno onemogućeno osciliranje

## Slide 62: Dvostruki bistabil
dvostruki bistabil [master-slave flip-flop]: blok-simbol
  komentar izvedbe:
    dva bistabila umjesto jednog!
    brzina rada je manja
    sklop je i dalje osjetljiv na promjene ulaza ( hazard) za vrijeme CP = 1
    potrebno ograničiti mogućnost upisa
    riješen problem osciliranja
62

## Slide 63: Bridom okidani bistabil
  Bridom okidani bistabil: upravljanje bridom CP:  [edge-triggered flip-flop]
    eliminiranje transparentnosti za trajanja impulsa CP
    osnovna ideja: na jedan od bridova impulsa CP generirati kratki impuls koji će propustiti ulaze
    više mogućih izvedbi
      korištenje mreže CR
      korištenje kašnjenja u logičkim sklopovima
      kombiniranje više osnovnih bistabila
63

## Slide 64: Bridom okidani bistabil
Bridom okidani bistabil [edge-triggered flip-flop] korištenjem mreže CR:
    princip: deriviranje impulsa CP
    nije prikladan za integriranu izvedbu
64

## Slide 65: Bridom okidani bistabil
bridom okidani bistabil [edge-triggered flip-flop] korištenjem kašnjenja u logičkim sklopovima (~ hazard):
  Na rastući brid impulsa CP generira se impuls trajanja td
65

## Slide 66: Sklop za detekciju brida
Sklop za detekciju padajućeg brida
Sklop za detekciju rastućeg brida
66

## Slide 67: JK Bistabil
  Blok-simbol:
  stari
  i
  Okidanje novi
  negativnim bridom simbol
67

## Slide 68: Djelovanje impulsa na upravljani SR bistabil
68

## Slide 69: Djelovanje impulsa na bridom upravljane SR bistabile
69

## Slide 70
Logička shema bridom upravljanog SR-bistabila
70

## Slide 71
Logička shema bridom upravljanog JK-bistabila
71

## Slide 72: Sklop za detekciju brida
Sklop za detekciju padajućeg brida
Sklop za detekciju rastućeg brida
72

## Slide 73: Parametri bistabila
Karakteristični dinamički parametri bistabila:
maksimalna frekvencija, fmax: najveća frekvencija CP, a da bistabil sigurno mijenja stanje kad to ulazi zahtijevaju
vrijeme kašnjenja, td: interval od djelotvorne promjene na ulazu (asinkrono: Sd, Cd; sinkrono: CP) do promjene na izlazu češće: vrijeme proleta (propagacije): posebno 0  1, 1  0
73

## Slide 74: Parametri bistabila
  vrijeme postavljanja, tset up: minimalno vrijeme održavanja podatka na sinkronim ulazima prije djelotvorne promjene CP a da bistabil sigurno prihvati podatak
  vrijeme otpuštanja (oslobađanja), trelease: maksimalno vrijeme održavanja podatka na sinkronim ulazima, a da ga bistabil sigurno ne prihvati
  vrijeme pridržavanja, thold: minimalno vrijeme održavanja podatka na sinkronim ulazima nakon djelotvorne promjene CP; potrebno kod nekih izvedbi bistabila
74

## Slide 75: Bistabil - primjer
definicija tset up,trelease,thold:
primjer: tipični parametri za TTL bistabile serije 74 (tPLH i tPHLza sinkrone ulaze)
75

## Slide 76: Upravljivi bistabil
76

## Slide 77: D-bistabil
Qn+1 = D
77

## Slide 78: Djelovanje impulsa na bridom upravljane SR bistabile
78

## Slide 79
Tablica stanja i simbol rastućim bridom okidanog SR bistabila
Tablica stanja i simbol padajućim bridom okidanog SR bistabila
79

## Slide 80
Tablica stanja i simbol rastućim bridom okidanog D bistabila
Tablica stanja i simbol padajućim bridom okidanog D bistabila
80

## Slide 81: Dvostruki bistabil
Logička shema dvostrukog JK-bistabila
81

## Slide 82
Logička shema bridom upravljanog JK-bistabila
82

## Slide 83: SR bistabili
83

## Slide 84: SR bistabili
84

## Slide 85: SR bistabili
85

## Slide 86: JK bistabil
86

## Slide 87: D bistabili
87

## Slide 88
Pregled različitih načina upravljanja bistabila
88

## Slide 89: Primjer: JK bistabil Početno stanje Q=1
89

## Slide 90: Primjer: JK bistabil Početno stanje Q=0
90

## Slide 91: Primjer: JK bistabil Početno stanje Q=1
91

## Slide 92: LITERATURA:
Uroš Peruško: Digitalni sustavi
Str. 165-199
92